## Slide 1: 第5章 工程师工作站

## Slide 2: 工程师工作站的用途
配置运行员操作站、工程师工作站、服务器、过程控制站(及其中的处理器模件、I/O模件)的数量、站号、IP地址等信息
监视画面(运行员操作站)
过程控制程序(过程控制站)
数据库和数据库应用程序(服务器)
组态设计
设计什么呢?

## Slide 3: MACS系统组态

## Slide 4: 组态步骤
(1)前期准备
(2)创建工程
(3)设备组态
(4)数据库组态
(5)数据库基本编译
(6)服务器算法组态
(7)数据库联编

## Slide 5: 组态步骤
(8)控制器算法组态
(9)报表组态
(10)画面组态
(11)下装

## Slide 6: 第一步,前期准备
(1)在工程师工作站上安装离线组态软件
  “数据库总控”应用程序
  “设备组态工具”应用程序
  “数据库组态工具”应用程序
  “服务器算法组态”应用程序
  “控制器算法组态”应用程序
  “报表组态”应用程序
  “画面组态”应用程序
  “工程师在线下装”应用程序

## Slide 7: 第一步,前期准备
(2)整理测点清单
  在测点清单中，应该包含：测点名称、测点说明、信号类型、量纲、量程限、报警限、采样周期、是否需要补偿等

## Slide 8: 测点清单实例

## Slide 9: 第一步,前期准备
(3)整理系统配置清单
  运行员操作站、过程控制站和服务器的数量
  I/O模件的数量、类型
  每个运行员操作站、过程控制站和服务器的站号、IP地址
  每个I/O模件的站号及地址

## Slide 10: 第一步, 前期准备
(4)确定控制方案
  应给出控制方案的逻辑框图（用SAMA图例绘制），能清晰表现控制策略，并且与测点清单相对应，方便组态实现。
  (5)确定系统图形画面及动态点的有关位置信息

## Slide 11: 第二步, 新建工程
工程相当于文件管理器
需使用“数据库总控”应用程序

## Slide 12: 第三步,设备组态
目的：在工程中定义系统的硬件配置信息
包括：系统设备组态和I/O设备组态
使用“设备组态工具”应用程序

## Slide 13: 第三步, 设备组态
系统设备组态
  在工程中，添加运行员操作站、过程控制站和服务器。
  录入运行员操作站、过程控制站和服务器的配置信息
I/O设备组态
  在过程控制站中，添加I/O设备
  录入I/O设备的配置信息

## Slide 14: 第四步, 数据库组态
目的：录入整个系统中的测点信息
使用“数据库组态工具”应用程序

## Slide 15: 第五步, 数据库基本编译
目的：检查设备组态、数据库组态中是否存在错误
使用“数据库组态工具”应用程序

## Slide 16: 第六步, 服务器算法组态
目的：设计服务器上使用的应用程序
使用“服务器算法组态”应用程序

## Slide 17: 第七步, 数据库联编
目的：生成服务器算法下装文件，以及控制器工程文件
使用“数据库组态工具”应用程序

## Slide 18: 第八步, 控制器算法组态
目的：在控制器工程中，完成控制逻辑算法的组态
使用“控制器算法组态”应用程序

## Slide 19: 第九步, 报表组态
目的：设计报表
使用“报表组态”应用程序

## Slide 20: 第十步, 图形组态
目的：组态设计监视画面
使用“图形组态”应用程序

## Slide 21: 第十一步, 下装
目的：把组态设计生成的数据库、控制程序、监视画面等下装到各个站中
使用“工程师在线下装”应用程序